Kompetice hub na agarových půdách a v polopřirozených podmínkách

Kompetice

Kompetice neboli soupeření je forma interakce mezi organizmy, kdy jeden organizmus zužitkovává jakýkoliv zdroj v prostředí, nebo brání ostatním organizmům v přístupu ke zdroji. Negativní efekt kompetice se může projevit na oba dva organizmy. V případě hub jde o interakci mezi různými druhy, nebo různými kmeny jednoho druhu. K primární kompetici (primary resource caption) patří obsazení nového substrátu (rychlejší vyhrává), sekundární kompeticí (combat) se rozumí souboj o daný substrát mezi několika druhy (silnější vyhrává).

Mezi kompetičně nejsilnější skupinu hub patří saprotrofní a ektomykorhizní bazidiomycety. Souboje pak nejčastěji probíhají na substrátu, který má dostatečné množství živin, často vázaných v obtížně rozložitelných látkách. Typickým příkladem je dřevo, konkrétně kmeny stromů. Mechanizmy souboje je možné rozdělit na produkci alelopatických látek, které účinkují na dálku, tj. nedochází ke kontaktu mycelií a interferenci hyf (dochází k uhynutí jedné nebo obou hyf) nebo mycelií (výrazná změna morfologie a růstu jednoho nebo obou mycelií). Výsledkem souboje může být uzamčení (deadlock), kdy ani jedno mycelium nemůže postoupit dál a nahrazení (replacement), kde jedno mycelium získá částečný nebo kompletní přístup k danému substrátu. V případě, že došlo k nahrazení, je možné ověřit reizolací, jestli nahrazené mycelium je nebo není životaschopné; v případě, že ano, jedná se spíše o přerůstání (overgrowth) a k substrátu mají potenciálně přístup stále oba kompetitoři. Výsledek kompetice záleží nejen na konkrétních druzích, ale i na aktivitě konkrétních kmenů a řadě abiotických faktorů (množství dostupných živin, teplota, poměr O2 a CO2, a další).

Nejčastějšími způsoby, jak demonstrovat kompetici jsou párové testy na agarových médiích (viz obr.) a na přirozeném substrátu, kterým jsou dřevěné špalíčky kolonizované jednotlivými druhy hub položené na udusané vrstvě nesterilní lesní půdy.

Hypholoma fasciculare nahrazuje Coriolus versicolor (vlevo); Xylaria hypoxylon nahrazuje Armillaria gallica (vpravo); v obou případech dochází k výrazné změně morfologie růstu na styku kompetujících mycelií.

Výraznou roli hrají v kompetici některé látky vylučované kompetujícími mycelii, jak například fenolické sloučeniny s antagonistickým účinkem. K jejich odbourání využívají houby enzymy, jako například lakázy a peroxidázy.

Párové testy na agarovém médiu

- na Petriho misky s agarem (9cm) se naočkují shodně velká inokula dvou druhů hub na ose procházející středem a ve stejné vzdálenosti od okraje misky

- jako kontrolní se použijí misky se stejnými kmeny

- misky se uloží do konstantní teploty a vyhodnocují v pravidelných intervalech po dobu 2-6 týdnů (závisí na rychlosti růstu mycelia)

- v případě nahrazení se v zóně, kde došlo k přerůstání slabšího mycelia, odebere korkovrtem vzorek a inokuluje opět na nové agarové médium; pokud z něj vyrostou oba kompetitoři, jednalo se spíše o přerůstání

Párové testy v polopřirozených podmínkách

- probíhají na Petriho miskách vyplněných lesní půdou (vysušená, prosátá přes síto 2 mm oka, částečná sterilizace v mrazáku po dobu 24 hod.)

- Petriho misky se vyplní vrstvou půdy, zavlhčí a pečlivě udusají (dnem kádinky přes folii)

- na půdu se položí kousky dřeva kolonizované sledovaným druhy hub, obdobně, jako při párování na agaru (viz výše)

- misky se uloží do konstantní teploty a vyhodnocují v pravidelných intervalech po dobu 2-6 týdnů (závisí na rychlosti růstu mycelia)

Cíle a hypotézy

Vyberte z možných druhů ty, u kterých bude možné sledovat kompetici (samy by se setkaly v přirozených podmínkách). Stanovte výsledky kompetice na různých typech agarových půd a na přirozeném substrátu.

Které další faktory mohou ovlivnit výsledek kompetice?

Literatura:

Boddy L. (2000): Interspecifc combative interactions between wood-decaying basidiomycetes. – FEMS Microbiology Ecology, 31: 185-194

Holmer L., Renvall P., Stenlid, J. (1997): Selective replacement between species of wood-rotting basidiomycetes, a laboratory study. – Mycological Research, 101: 714-720.

Boddy L., Frankland J., vanWest P. (2008): Ecology of Saprotrophic Basidiomycetes. Academic Press, 372 pp.